冷凍微針治療:微創性的腫瘤治療

冷凍微針治療(Cryoablation)是已經高度發展並廣泛應用的良性或惡性腫瘤治療方式，Galil Medical獨家專利研發17-Gauge(直徑1.47mm)超細微針，利用Joule-Thomson原理，當高壓氬氣噴射至超細微針尖端，會形成低溫冰球(-40度C)包覆腫瘤組織，並使腫瘤組織壞死。治療過程配合影像(超音波、斷層掃描或內視鏡)來安排插針和監測冰球包覆腫瘤組織，使腫瘤治療更加精準，避免傳統手術和其他化療、放療所產生的併發症。

提供四種不同冰球大小之冷凍微針，根據腫瘤大小選擇適合探針

冷凍微針治療原理

冷凍治療是藉由鋼瓶中高壓氬氣和高壓氦氣，噴射至冷凍微針之針尖，產生的吸熱和放熱結果，氬氣瞬間生成-185°C低溫，氦氣瞬間生成70°C高溫，利用所形成-40°C冰球來包覆腫瘤組織，達到腫瘤組織移除的目的。

冷凍治療是藉由低溫使細胞外冰晶形成且細胞脫水，接著細胞內冰晶形成，

造成細胞損傷並死亡，血流變慢和血液凝固造成組織細胞壞死，由於腫瘤抗原的

釋出，引發腫瘤抗原特異性免疫反應，有效清除腫瘤細胞。

肺癌冷凍微針治療

適應症

- 患者肺功能、全身狀態差，年齡大不適合手術的肺癌患者

- 影像學評估無法徹底切除的原發性肺癌

- 周邊型肺癌累及胸膜或胸壁而無法徹底切除者

- 肺癌通過臨床綜合治療病灶縮小穩定，但不能消失者或復發病患

- 已得到較好控制的轉移性肺癌

- 腫瘤巨大，累及縱膈腔、心包膜，透過冷凍治療可縮減癌瘤大小，

為臨床治療創造條件

- 侷限性肺癌，可進行手術切除，但患者拒絕手術治療者

肺癌或肺轉移癌冷凍治療，經胸腔鏡、斷層掃描影像引導確認腫瘤目標，將冷凍微針插入，即時監測冰球包覆腫瘤組織狀況，同時確認其他組織不受低溫冷凍傷害，進行三次降/升溫過程，冰球完整覆蓋腫瘤組織，使腫瘤組織細胞壞死。

經兩年追蹤之平均腫瘤消融效果達八成，有效降低併發症發生(氣胸30%、咳血和肋膜積液10%以下)，病患仍可保持生活品質，並可重覆進行補救治療，治療後一年平均存活率為九成。

肝癌冷凍微針治療

適應症

- 患者全身狀態差、年齡大，不適合手術的肝癌患者

- 肝功能分級Child-Pugh A或B級，單腫瘤小於5公分，或腫瘤數小於三(小於3公分)

- 肝癌通過臨床綜合治療病灶縮小穩定，但不能消失者或復發病患

- 已得到較好控制的轉移性肝癌

肝癌或肝轉移癌冷凍治療，經手術、腹腔鏡、超音波、斷層掃描影像引導確認腫瘤目標，將冷凍微針插入，即時監測冰球包覆腫瘤組織狀況，同時確認其他組織不受低溫冷凍傷害，進行二次降/升溫過程，冰球完整覆蓋腫瘤組織，使腫瘤組織細胞壞死。經四年追蹤之平均腫瘤消融效果達七成，有效降低副作用發生(血清脢升高70% ,發燒、血小板下降約20%)，病患仍可保持生活品質，並可重覆進行補救治療。

腎臟癌冷凍微針治療

攝護腺癌冷凍微針治療

冷凍微針治療可以用在初次或補救性攝護腺癌治療，藉由模版引導將冷凍微針直接經會陰插入攝護腺，直腸超音波可以即時監測微針在攝護腺的插入位置，根據腫瘤大小和形狀，可以使用不同針數微針，使冰球完整覆蓋腫瘤組織。溫度感應探針插入攝護腺附近組織，即時偵測組織溫度並避免冷凍低溫對尿道和直腸壁造成傷害，此外尿道加溫器也幫助尿道維持溫度，在直腸超音波即時監測下，進行兩次升/降溫並確認腫瘤組織都被冰球覆蓋。

冷凍微針治療的攝護腺癌病人，低於5%的病人有尿失禁、直腸不適、短暫尿液滯留等後遺症，並且低於1%病人有廔管的形成。最新臨床研究指出，冷凍微針標靶治療的攝護腺癌病人，經過十年的追蹤有87%的存活率，相較傳統攝護腺手術切除術和放射線療法，冷凍微針更加安全、有效、少併發症 。

冷凍微針治療優點:

1.獨家專利全球最細冷凍微針(17-Gauge 1.47mm )之微創治療

2.同時支援25支冷凍微針，可同時冷凍治療大腫瘤或多腫瘤

3..電腦軟體可精準即時調控冰球大小，準確治療且不傷害正常組織

4.其他治療復發病人，皆可進行冷凍治療

5.良好癌症控制且低倂發症

冷凍微針治療插針原則:

攝護腺冷凍微針治療插針

攝護腺溫度感應探針插針

# Text boxes

冷凍微針治療系統Presice Cryoablation System

腎臟腫瘤(小於4公分)的位置位於周邊或皮質，最為適合進行冷凍微針標靶治療，經過腹腔鏡、超音波或斷層掃描影像引導確認腫瘤目標，將冷凍微針和溫度感應探針插入，即時監測冰球包覆腫瘤組織狀況，同時確認其他組織不受低溫冷凍傷害，進行兩次降/升溫過程，冰球完整覆蓋腫瘤組織，使腫瘤組織細胞壞死。

最新臨床研究指出，接受冷凍微針治療的腎臟癌病人，經過五年的追蹤有90%的存活率，達95%腫瘤控制效果，低併發症並保留腎臟功能。

-185°C
Argon

+70°C
Helium